Model Camedia C-4040 Zoom Typ kreativní kompakt Výrobce Olympus Hodnocení uživatelů hodnotit Základní představení: ZDE Recenze: -- Digineff Diskuze: ZDE Prodejci: přehled Rozlišení: 5.10 MP Uvedení na trh: 12/2003 Cena s DPH: již se neprodává Podrobné technické parametry: Typ snímacího prvku CCD Úhlopříčka snímacího prvku 1/1,8" Bar. hloubka zpracování fot. -- Citlivost snímacího prvku ekv. ISO auto; 100; 200; 400; 80 Max. rozlišení: 3264 x 2448 bodů (interpolované) Dostupná rozlišení (v bodech) 3264x2448, 2592x1944, 2592x1728, 2288x1712, 2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 1024x768, 640x480 Max. rozlišení videoobrazu: 640 x 480 bodů Komprimovaný formát JPEG (EXIF 2.2) Nekomprimovaný formát TIFF 16bit. Formát videa QuickTime Motion JPEG Formát zvuku WAV Typ objektivu AF / optický zoom Rozsah zoomu 4x Minimální ohnisko 27 mm Maximální ohnisko 110 mm Možnost předsádky ano Digitální zoom ano, plynule proměnlivý Rozsah digitálního zoomu 3x Světelnost objektivu 2,8 - 4,8 Clonový rozsah objektivu: F2,8 - F8 Expoziční rozsah: 1/4000s - 16s Kompenzace expozice +/- 2EV po 1/3EV Zámek expozice a zaostření (AE/AF lock) ano, ne Typ autofokusu pasivní s přisvícením Režimy ostření automatické; manuální Min. vzdálenost pro ostření 80 cm Min. vzdálenost pro makro 3 cm Automatický expoziční režim ano Expoziční režim priorita času ano Expoziční režim priorita clony ano Manuální expoziční režim ano Kreativní expoziční režimy 6 Sekvenční snímání 1,7 s./s. v režimu SHQ, 3 s./s. v režimu HQ Způsoby měření expozice iESP; bodové; zonální Speciální funkce Sepia, černobílý, režim bílé, režim černé, změna velikosti a ořez Hledáček optický průhledový LCD displej 4,5 cm (1,8") TFT Stavový displej ne Paměťové médium xD; Compact Flash I; Compact Flash II; IBM Microdrive Komunikační rozhraní USB 1.0 Video výstup (TV) ano - PAL/NTCS Mikrofon ano Vestavěný blesk ano Režimy vestavěného blesku 6 režimů Rozsah záblesku 0.8 - 3,7 / 2,2 (W/T) m Kompenzace záblesku -- Připojení externího blesku hot-shoe patice Definice bílé barvy automatická; 8 předef. režimů; manuální měření Samospoušť ano Dalkové ovládání ano Zvětšení náhledu snímku -- Materiál těla kombinovaný plast/kov Napájení síťový zdroj; speciální akumulátor Li-Ion Stativový závit ano Rozměry (š x h x v): 116 mm x 65 mm x 87 mm Hmotnost 420 gramů Délka běžné záruky 24 měsíců Ve výbavě -- Dodávané programové vybavení -- Histogram -- Systém autofokusu -- Stabilizace obrazu -- Rozlišení LCD -- Typ procesoru -- Podporované objektivy -- Dioptrická korekce obrazu -- Faktor zvětšení objektivu -- Poznámka  "--" znamená, že údaj není k dispozici  "voliteně" znamená, že daná položka je k dispozici za příplatek nebo je dostupná u stejných modelů prodávaných jako rozšířené verze  "ne" znamená, že daná položka není u konkrétního modelu dodávána v ceně